Appareil auditif Trans ossseux.

1°Appareil sur lunettes .

Les appareils « sur lunettes » sont de 2 types :

- soit l’appareil est dans la lunette et elle ne peut être changé.
C’est gros et c’est laid ..

- soit l’appareil est clipsé sur les branches de lunettes et on peut changer de lunettes comme on veut du moment que ça reste « clipsable »  .

2° Appareil ostéo  intégrable .

Rappel .

Il existe 2 types d’appareils à transmissions osseuses : ceux sur branches de lunettes et ceux avec implants .

La différence entre les 2 est nette à tous points de vues :

| Sur lunette | Avec implant ostéo intégrable . |
| --- | --- |
| C’est « sur lunettes » . | C’est « implanté » … |
| C’est lourd et généralement laid | C’est très cher . |
| Les vibrations sont atténuées 2 fois : une première fois entre l’appareil et la surface de la peau, et une deuxième fois entre la surface de la peau et l’os proprement dit . |  |

La transmission osseuse conduit le son via les os du crâne a une oreille interne (il faut absolument qu’une oreille interne « survive » donc …) .

Principe de l’appareil BAHA :

Une vis en titane est fixée dans le crane .

Elle porte ou reçoit l’amplificateur sonore .

Essai .

Un essai  durant qq jours est fait avec un appareil équivalent mais sans vis osseuse intégrée .
Le test se fait en situation réelle : vie de tous les jours, travail, transport en commun , voiture …

Mise en place

L’intervention se fait sous anesthésie locale.
L’intervention dure de l’ordre de 15 à 20 minutes .

L’intégration osseuse dure de 2 à 3 mois, plus chez les enfants

On fixe ensuite(avec un tournevis)  une partie intermédiaire entre la vis et l’appareil amplificateur .

Les cheveux dissimulent le tout .

Complication :

La partie intermédiaire est bien évidement susceptible de créer des infections …

Elle doit obligatoirement faire l’objet de soins quotidiens .

Des surinfections sont malgré tout possible, et elles doivent  être traitées par AB.
Très rarement la partie intermédiaire doit être enlevée, et alors la vis reste en place .
Le retrait est extrêmement facile avec un tournevis adapté .

Exceptionnellement la vis elle-même doit être retirée .