Le Mobetron

Généralités .

Le Mobetron est un appareil de radiothérapie tout récent que  l’on utilise en per opératoire en cas de cancer du sein (actuellement), mais il sera sans doute possible de l’utiliser pour d’autres cancers ensuite .

Les conditions sont c’est que le cancer soir radiosensible et localisé (50% des cancers du sein répondent à ce critère) .

L’avantage est que le faisceau ne doit rien traverser du tout puisqu’il est employé sur la plaie opératoire non encore suturée, et donc en particulier la peau ne sera pas irradiée .

La durée de la radiothérapie passe de 8 semaines à 2 minutes !!!!

En anglais et donc sur Google, on parle de « TARGIT » (TARGeted Intra-operative radioTherapy) .

Place de la thérapie par électrons en fonction de la profondeur à atteindre :

Traduction sur film :

|  | Plus on augmente le voltage plus la pénétration est forte, mais aussi plus la frange d’imprécision (cad de « grillage inutile) augmente . |
| --- | --- |

Conditions pour pouvoir bénéficier du traitement :

On ne sait pas savoir avant avec certitude si le traitement pourra être entrepris ,car tout va dépendre des protocoles d’anat.Path fait en « per opératoire » …

Il faut que la tumeur réponde à toutes les conditions suivantes :

- De 20 mm de diamètre max

- Unifocale après détermination préopératoire par RMN ou mamo scinti .

- Ganglion sentinelle « sain » après examen extemporané avec un marqueur immunitaire type Véridex 
Les marges doivent être saines ;

- Il doit s’agir d’un carcinome canalaire invasif .

Si seul le ganglion sentinelle ne répond pas aux critères, cad si il est atteint, le traitement aura néanmoins lieu ,mais un traitement par voie générale adjuvent devra aussi être employé ,mais il sera réduit d’une semaine .

Avantages du traitement :

- Zone très ciblée

- Epargne de la peu et des tissus sous-cutanés qui ne sont pas traversés .

- Meilleure irradiation avec diminution du % de récidive locale qui est de 30% avec la rx thérapie classique, à 5 % seulement .

- Diminution de la durée de la radiothérapie : 2 min en tout en per opératoire comparé aux 6 semaines usuelles de la radiothérapie classique .

L’appareil dans la salle de chirurgie :

On remarque que :

- Le champ opératoire est toujours là, ce qui est logique, puisque la plaie opératoire n’est pas encore refermée .

- L’appareil est prolongé d’un tube de colimatage pour diminuer encore les pertes parasites de flux d’électrons .

Utilisations du Mobetron « autre » que dans le cancer du sein :

- Cancer dermato localisé

- Cancer du pancréas

- Cancer rectal

- Cancer retro péritonéal

Exemple d’utilisation dans le cas d’un cancer rétro péritonéal .
On voit la profondeur de pénétration du tube colimateur