Le champ Magnétique de l’appareil .

Caractéristiques du Champ Magnétique B0

- Le champ magnétique pour obtenir une image « correcte » doit être « homogène »

- Le champ magnétique induit par l’appareil dépasse largement la machine.

- Seul le « cœur » de l’appareil a un champ magnétique « homogène » et donc, seul le cœur (qui est une petite zone du genre d’un ballon de foot) peut servir à l’examen .

- En conséquence, le patient doit se déplacer dans l’appareil ….

Comme on le voit, le « champ » complet lui, il va beaucoup plus loin ….

Qualité du Champ B0.

Le champ b0 doit être le même partout dans la zone étudiée 
Mais il n’est pas le même partout ni tout le temps ;il y a des « problèmes techniques inévitables .

Une des façons de les réduire est l’inversion de champ car la somme des bruits tend à annuler les bruits …

Impulsion de 180° pour atténuer les distorsions de B0 .

La somme des 2 annule la plupart des « problèmes » …

Axe du champ B0

Cet axe peut être réglé  horizontal ou vertical