Le Rapport Signal - Bruit .

Le bruit est fonction de :

- Imperfection de l’appareil

- Imperfection de l’approximation mathématique de Fourrier

- Imperfection des antennes

- Mouvement du patient y compris cœur ,poumon, déglutition …) .

- Perturbations électroniques de l’environnement .

Comment améliorer le rapport signal-bruit ?

A) augmentation du nombre d’acquisitions pour réduire le bruit .

Le bruit étant aléatoire, on obtient moins de bruit (par suppression des bruits contraires) en augmentant le nombre d’acquisitions .

B) Augmentation de l’angle de bascule  (jusqu’à 90 °) pour augmenter le signal .

C) réduire la bande passante reçue.

La bande passante est l’enveloppe extérieure de l’ensemble des fréquences reçues .
Il y a des fréquences qui ne peuvent être que des parasites .

D) Les antennes :   Il y en a de 2 types :

| Antennes volumiques Emission Réception |  |
| --- | --- |
| Antennes de Surface Réception |  |

Les antennes parallèles améliorent la qualité de réception puisque les artefacts seront différents  .