Séquence T2* (T2-étoile)

Les séquences T2* transforment les zones avec  produits sanguins ou calcifications en zone « vide » 



Les séquences T2* sont donc utilisés dans

- la recherche de saignements intracérébraux (accident vasculaires),

- de malformations artério-veineuses ou de cavernomes,

- de foyers hémorragiques punctiformes

Séquences  T2 et T2 « étoile » (T2*).

T2 apparait avec un TE et un TR long

- Si La bascule initiale est de 90 ° alors on a un T2

- Si la bascule initiale est de moins de 90 ° on a un T2 étoile :  T2*

T2 apparait avec un TE et un TR long

- Si La bascule initiale est de 90 ° , alors on a un T2

- Si la bascule initiale est de moins de 90 °, alors on a un T2 étoile :  T2*

Rem :  ce n’est pas 90° = T2 et 89 ° = T2* …. 
           Pour un T2* « réel » il faut un angle de l’ordre de 60° ….

Les séquences T2* sont sensibles à la présence de produits sanguins.
La présence de ces éléments entraîne une perte de signal cad un vide de signal.

Les séquences T2* sont donc utilisés dans la recherche de saignements ; les zones pleines de sang apparaissent « vides » .