Séquence Cube - Séquence Dixon

Imagerie 3 de 
Imagerie avec

- Train d’échos elevés

- Bascule partielle

- Nouveau système d’imagerie « ARC » qui utilise  de  minuscules pixels

De plus en plus utilisée en imagerie cérébrale et musculos quelettique    3 D.

Séquence Dixon

C’est une séquence exploitant le déplacement chimique entre eau et graisse pour effacer le signal de l'un ou de  l'autre de ces tissus.

Les fréquences de résonance des protons de l'eau et de la graisse sont légèrement différentes de sorte que ces deux tissus sont périodiquement déphasés l'un par rapport à l'autre (toutes les 2,4 ms à 1,5 T).

La séquence Dixon consiste à faire deux acquisitions en écho de spin :

la première, classique, pour laquelle les protons de l'eau et de la graisse sont en phase ;

la deuxième dans laquelle l'impulsion de 180° est légèrement décalée de façon à ce que le maximum du signal survienne 2,4 ms plus tôt.

On obtient ainsi un deuxième signal pour lequel les protons de l'eau et de la graisse sont déphasés.

- Par addition des deux signaux, on ne visualise que celui de l'eau ;

- Par soustraction, on efface le signal de l'eau au profit de celui de la graisse