Implant Cochléaire .

Fonctionnement :

|  | Ce n’est pas du tout discret …. Il ya pour commencer aux alentours de l’oreille de : Un appareil auditif externe capteur de son assez proche (extérieurement) de l’appareil auditif classique . Une antenne de transmission entre l’extérieur et l’intérieur . Un appareil type boitier réglable et rechargeable contenu dans une pochette . Cet appareil transforme le son du capteur en impulsion électromagnétique destinée à l’émetteur . Ce boitier sert à « régler » le capteur sonore en fonction des sons à traiter (paroles, musique…) et de l’ambiance sonore (bruits adventice ,vent ….) . Ce boitier est la partie rechargeable de l’ensemble . |
| --- | --- |
|  | Un récepteur sous cutané qui reçoit les signaux traités par le boitier et transmis à l’émetteur . Un fil qui relie l’antenne à la cochlée . |
|  | Un implant dans la cochlée ; |

Les sensations sonores perçues par le sujet peuvent au début ne pas correspondre aux sensations de l'audition normale, ni à celles de l'audition appareillée de façon classique. C'est la raison pour laquelle une éducation auditive spécifique pratiquée avec un orthophoniste est presque toujours nécessaire à sa bonne intégration par le sujet qui la porte.

Après une période d'adaptation, les résultats deviennent très souvent excellents : de très nombreux adultes devenus sourds ou enfants implantés très précocement sont par exemple capables d'utiliser le téléphone.

Psychologie .

De nombreux sourds profonds refusent l'implantation cochléaire par peur d'être perçu comme doublement « étranger » : le fait d'être un sourd ET le fait d'être un "cyborg" .
De plus certains estiment que la démarche peut être assimilée à une trahison de la culture sourde et de la langue des signes.

Coût

Le coût de l'implantation est de l’ordre de 35.000 €

- l'implant cochléaire : 25 000 €,

- l'opération : 4 000 €

- la réhabilitation : 6 000 €.

Les différentes études coûts/utilité de l'opération de pose d'implants cochléaire sont toutes positives, même chez les patients âgés .
Pour les enfants, les économies réalisées par la suite sur le coût de l'enseignement compensent à eux seuls un quart des coûts d'implantation.

L’opération d’implantation

Elle se fait sous anesthésie générale et dure pour une oreille dure trois heures environ. 
Taux d’échec : de l’ordre de 5 %